Strawczyn,dn.12.07.2005

ZP.341/30/05

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, powiat kielecki, województwo Świętokrzyskie, tel. (041)3038002, fax 3038157

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 Euro

dostawy -  CPV  2883000- 9

2886310- 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do wykonania drenażu boiska do piłki nożnej w m. Promnik gm. Strawczyn wg specyfikacji:

1.Rura kanalizacyjna PCV ǿ  200 mm z uszczelnieniem na uszczelkę wargową.

Rury kielichowe klasy S	- 60mb

2. Rura kanalizacyjna PCV ǿ 160 mm z uszczelnieniem na uszczelkę wargową.

Rury kielichowe klasy S						      - 75 mb

3. Rura drenarska karbowana z PCV ǿ 113/100 mm z otworami 	      - 485 mb

4. Poliestrowa włóknina filtracyjna 					       - 290 m²

5. Studnia rewizyjna drenarska systemowa z rur karbowanych ǿ 315 mm z

osadnikiem piaskowym, ze stożkiem betonowym do karbowanej rury trzonowej

z pokrywą betonową o głębokości do 1,50 m			       - 4 kpl.

6. Studnia odwadniająca drenarska karbowana rura ǿ 315 mm o głębokości

o głębokości do 1,50 m						       - 5 kpl.

7. Studnia zbiorcza systemowa z 30 l osadnikiem piaskowym – karbowana rura

ǿ 315 mm, 3 połączenia wlotowe, 1 połączenia wylotowe z syfonem ściekowym,

o głębokości  do 1,58 m                                                                      - 1 kpl.

8. Studnia inspekcyjna z kinetą typ I, ǿ 200 mm z rury karbowanej ǿ 315 mm ze zwieńczeniem z rury teleskopowej ǿ 315 mm i włazem żeliwnym klasy D 400 ǿ 400 ǿ 315 mm o głębokości do 1,5 m						        - 2 kpl.

9. j.w. lecz o głębokości do 0,58 m					        - 1 kpl.

Do każdej studni powinien być przewidziany stożek betonowy do karbowanej rury trzonowej oraz pokrywa.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Termin realizacji zamówienia- do 31.08.2005

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22 Ust. 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi zamawiającego określone w SIWZ.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena – 100 pkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 29 lipca 2005 r. o godz 14°° ( UG, pok. Nr 2)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy, pok. Nr 5.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w przedmiotowej sprawie jest Pani Ewa Wawrzeńczyk ( tel. 3038002 wew. 56)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 lipca 2005r. o godz. 14.15 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. Nr 5.